LevelOne

WBR-6020

N_Max Wireless Router

Quick Installation Guide

| English | Nederlands |
| --- | --- |
| Dansk | Svenska |
| Deutsch | Slovenščina |
| Español | Ελληνικά |
| Français | Русский |
| Italiano |  |

Table of Contents

English	3

Dansk	10

Deutsch	17

Español	24

Français	31

Italiano	38

Nederlands	45

Svenska	52

Slovenščina	59

Ελληνικά	66

Русский	73

Default Settings

| IP Address | 192.168.0.1 |
| --- | --- |
| Password | password |
| Wireless Mode | Enable |
| Wireless SSID | WBR-6020 |
| Security | None |

## This guide covers only the most common situations. All detailed information is described in the user manual.

English

## Package Contents

WBR-6020

Power Adapter (5V, 2.0A)

RJ-45 LAN Ethernet Cable

2x Antenna

CD-ROM with Manual and Utility

Quick Installation Guide

If any of the above items are missing, please contact your retailer or distributor.

Before you begin, please have your ISP’s username and password details ready.

## Installation

- Attach the included antennas.

- Connect your broadband internet connection to WBR-6020’s WAN port.

- Connect the Computer LAN cable.

- Plug in the Power Adapter

- Wait until the Status light is blinking steadily.
This means the router is ready for use.

- Installation is now complete. You can now begin to set up the device.

## Setup

Start your WEB browser (Internet Explorer recommended). 
In the Address box, enter the following:

http://192.168.0.1

When prompted, use the following password.

Password: password

The first time you connect to the WBR-6020, you should run the Setup Wizard to configure the Internet Connection.

Select Wizard and click Enter.

This wizard will guide you through the setup in 6 easy steps.

Note: For effective wireless security, LevelOne recommends WPA2 encryption methods.

Finally, you can choose to set up your power saving function by entering the times you would like the WBR-6020 router to enter Sleep mode.

There are three methods to set up your Sleep schedule.

| Everyday: | Sets the same Sleep times for every day of the week. |
| --- | --- |
| Monday ~ Friday: | Sets the same Sleep times for each work day. The router will remain in Sleep mode over the weekend. |
| Manual: | Allows you to manually set up the Sleep times for each day. You can also have the router Sleep over multiple days. |

Dansk

## Pakkeindhold

WBR-6020

Strømadapter (5V, 2.0A)

RJ-45 LAN ethernet-kabel

2 x antenne

CD-ROM med brugervejledning og hjælpeprogram

Hurtiginstallationsguide

Hvis nogle af ovennævnte ting mangler, skal du kontakte din forhandler eller distributør.

Inden du begynder, skal du have oplysningerne vedrørende dit/din ISP brugernavn og adgangskode parat.

## Installation

- Monter de medfølgende antenner.

- Forbind din bredbånds-internetforbindelse til WBR-6020’s WAN port.

- Forbind computer LAN kablet.

- Anbring strømadapteren i stikkontakten.

- Vent, indtil statuslyset blinker konstant.
Det betyder, at ruteren er klar til brug.

- Installationen er nu fuldført. Du kan nu begynde at klargøre enheden.

## Klargøring

- Start WEB-browseren (Internet Explorer anbefales) 
Indtast følgende i Address (Adresse)-feltet:

http://192.168.0.1

- Brug følgende adgangskode, når du anmodes derom.

Adgangskode: password

- Første gang, WBR-6020 tilsluttes, skal du køre klargøringsguiden for at konfigurere internetforbindelsen.

Vælg Wizard (Guide) og klik på Enter (Bekræft)

- Guiden leder dig igennem opsætningen i seks nemme trin.

Bemærk: For at opnå effektiv, trådløs sikkerhed, anbefaler LevelOne WPA2 krypteringsmetoder.

- Til slut kan du vælge at indstille energisparefunktionen ved at indlæse tidspunkterne, på hvilke WBR-6020 ruteren skal gå i hviletilstand.

Hvileplanen kan indstilles på tre måder:

| Hver dag: | Vælg de samme hviletidspunkter for hver af ugens dage. |
| --- | --- |
| Mandag ~ Fredag: | Indstiller de samme hviletidspunkter for hver arbejdsdag. Ruteren forbliver i hviletilstand over weekend’en. |
| Manuelt: | Gør det muligt at indstille hviletidspunkterne for hver dag. Ruteren kan også hvile over flere dag. |

Deutsch

## Lieferumfang

WBR-6020

Netzteil (5 V, 2.0A)

RJ-45-Kabel (LAN/Ethernet)

2 Antennen

CD mit Anleitung und Dienstprogramm

Kurzinstallationsanleitung

Falls etwas fehlen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Distributor.

Bevor Sie beginnen, halten Sie bitte Benutzername und Kennwort bereit – beides erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.

## Installation

- Bringen Sie die mitgelieferten Antennen an.

- Schließen Sie Ihre Breitband-Internetverbindung an den WAN-Port des WBR-6020 an.

- Schließen Sie das LAN-Kabel vom Computer an.

- Stecken Sie das Netzteil ein.

- Warten Sie, bis die Status-LED gleichmäßig blinkt.
Dies bedeutet, dass der Router einsatzbereit ist.

- Die Installation ist damit abgeschlossen. Sie können das Gerät nun einrichten.

## Einrichtung

- Starten Sie Ihren Webbrowser (z. B. Internet Explorer). 
Geben Sie Folgendes in das Eingabefeld Address (Adresse) ein:

http://192.168.0.1

- Nach Aufforderung geben Sie folgendes Kennwort ein:

Kennwort: password

- Wenn Sie Ihren WBR-6020 zum ersten Mal anschließen, konfigurieren Sie die Internetverbindung am besten mit dem Einrichtungsassistenten.

Wählen Sie Wizard (Assistent), klicken Sie auf „Starten“.

- Der Assistent leitet Sie durch sechs einfache Schritte.

Hinweis: Damit Ihr WLAN möglichst sicher arbeitet, empfehlen wir das WPA2-Verschlüsselungsverfahren.

- Letztendlich können Sie auch Ihre eigene Energiesparfunktion definieren, indem Sie Zeiten angeben, zu denen der WBR-6020-Router in den Schlafmodus wechseln soll.

Einen Schlafmodus-Zeitplan können Sie auf drei Weisen erstellen:

| Täglich: | Legt identische Schlafmodus-Zeiten für jeden Tag der Woche fest. |
| --- | --- |
| Montag bis Freitag: | Legt identische Schlafmodus-Zeiten für jeden Arbeitstag fest. Am Wochenende verbleibt der Router im Schlafmodus. |
| Manuell: | Zum manuellen Festlegen der Schlafmodus-Zeiten an den einzelnen Tagen. Sie können den Router auch über mehrere Tage hinweg im Schlafmodus belassen. |

Español

## Contenido de la caja

WBR-6020

Adaptador de alimentación (5 V, 2.0A)

Cable Ethernet de red LAN RJ-45

2 x antenas

CD-ROM con manual y utilidad

Guía de instalación rápida

Si alguno de los artículos anteriores falta o se encuentra dañado, póngase en contacto con el vendedor o el distribuidor.

Antes de empezar, asegúrese de conocer el nombre de usuario y la contraseña correspondientes a su proveedor de servicios de Internet.

## Instalación

- Inserte las antenas suministradas.

- Conecte su conexión a Internet de banda ancha al puerto WAN del dispositivo WBR-6020.

- Conecte el cable de red LAN del equipo.

- Enchufe el adaptador de alimentación a la toma de suministro eléctrico.

- Espere hasta que el indicador luminoso Status (Estado) parpadee de forma estable.
Ello significa que el router está preparado para su uso.

- La instalación ha finalizado. Ahora puede comenzar a configurar el dispositivo.

## Configuración

- Inicie su explorador web (se recomienda utilizar Internet Explorer). 
En el cuadro de Address (Dirección), introduzca lo siguiente:

http://192.168.0.1

- Si el sistema se lo pide, introduzca la siguiente contraseña.

Contraseña: password

- La primera vez que establezca una conexión con el dispositivo WBR-6020, deberá ejecutar el asistente de configuración para configurar la conexión a Internet.

Seleccione Wizard (Asistente) y haga clic en Enter (Entrar).

- Este asistente le guiará a través de la configuración en 6 sencillos pasos.

Nota: Para maximizar la eficacia de la seguridad inalámbrica, LevelOne recomienda el uso de los métodos de cifrado WPA2.

- Finalmente, puede configurar su función de ahorro de energía de forma personalizada introduciendo las horas a las que desea que el router WBR-6020 pase al modo de Suspensión.

Existen tres configuraciones disponibles para el programa de Suspensión.

| Todos los días: | Permite establecer las mismas horas de Suspensión para todos los días de la semana. |
| --- | --- |
| Lunes ~ Viernes: | Permite establecer las mismas horas de Suspensión para todos los días laborables. El router permanecerá en modo de Suspensión durante el fin de semana. |
| Manual: | Permite establecer manualmente las horas de Suspensión para cada día. También puede configurar el router para que pase al modo de Suspensión en días diferentes. |

Français

## Contenu de l'emballage

WBR-6020

Adaptateur secteur (5V, 2.0A)

Câble Ethernet LAN RJ-45

2x Antenne

CD-ROM avec manuel et utilitaire

Guide d'installation rapide

Si l'un des éléments ci-dessus était manquant, veuillez contacter votre revendeur ou distributeur.

Avant de commencer, veuillez avoir à disposition le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre FAI.

## Installation

- Fixez les antennes incluses.

- Branchez votre connexion internet à haut débit sur le port WAN du WBR-6020.

- Branchez le câble LAN de l'ordinateur.

- Branchez l'adaptateur secteur

- Attendez que le voyant d'état clignote régulièrement.
Ceci signifie que le routeur est prêt à l'emploi.

- L'installation est maintenant terminée. Vous pouvez maintenant commencer à configurer le périphérique.

## Configuration

- Démarrez votre navigateur WEB (Internet Explorer recommandé). 
Dans la zone Address (Adresse), tapez le texte suivant :

http://192.168.0.1

- Lorsque vous y êtes invité, utilisez le mot de passe suivant.

Mot de passe : password

- La première fois que vous vous connectez au WBR-6020, vous devez exécuter l'Assistant de configuration pour configurer la connexion Internet.

Choisissez Wizard (Assistant) et cliquez sur Entrée.

- Cet assistant vous guide à travers la configuration en 6 étapes faciles.

Remarque : Pour assurer l'efficacité de la sécurité sans fil, LevelOne recommande les méthodes de chiffrage WPA2.

- Enfin, vous pouvez configurer la fonction d’économie d’énergie en saisissant les plages horaires durant lesquelles vous souhaitez voir votre routeur WBR-6020 passer en mode Veille.

Trois options de programmation du mode Veille sont disponibles :

| Quotidienne : | Permet de régler des plages de mise en veille identiques pour chaque jour de la semaine. |
| --- | --- |
| Lundi ~ Vendredi : | Permet de régler des plages de mise en veille identiques pour chaque jour ouvré. Le routeur restera en mode Veille durant le week-end. |
| Manuelle : | Permet de régler manuellement les plages de mise en veille pour chaque jour de la semaine. Vous pouvez également spécifier un mode Veille du routeur sur plusieurs jours. |

Italiano

## Contenuto della confezione

WBR-6020

Alimentatore di corrente (5V; 2.0A)

Cavo Ethernet RJ-45 LAN

2 Antenne

CD-ROM con Manuale e Utilità

Guida all'installazione rapida

Mettersi in contatto con il rivenditore o distributore se manca uno qualsiasi degli elementi di cui sopra.

Prima di iniziare, accertarsi di possedere il nome utente e la password forniti dal provider per l’accesso ad Internet.

## Installazione

- Collegare le antenne fornite in dotazione.

- Collegare il cavo per la connessione ad Internet a banda larga alla porta WAN di WBR-6020.

- Collegare il cavo LAN del computer.

- Collegare l’alimentatore.

- Attendere finché il LED Status lampeggia costantemente, indicando che il router è pronto all’uso.

- L'installazione è completata. Adesso, si può iniziare a configurare il dispositivo.

## Configurazione

- Avviare il browser (Internet Explorer è raccomandato). 
Nel campo Address (Indirizzo), inserire quanto segue:

http://192.168.0.1

- Quando richiesto, inserire la password che segue.

Password: password

- Al primo collegamento a WBR-6020, è meglio eseguire la procedura d’installazione guidata per configurare la connessione ad Internet.

Selezionare Wizard e fare clic su Enter.

- Questa procedura guidata aiuta ad eseguire la configurazione in 6 semplici passaggi.

Nota: LevelOne raccomanda di utilizzare la criptazione tramite WPA2 per un’efficiente protezione wireless.

- Infine, si può scegliere di configurare la funzione di risparmio energetico inserendo gli orari nei quali si vuole che il router WBR-6020 acceda alla modalità di sospensione.

Ci sono tre metodi per configurare la pianificazione della sospensione.

| Giornaliero: | Imposta lo stesso orario di sospensione per ciascun giorno della settimana. |
| --- | --- |
| Lunedì - Venerdì: | Imposta lo stesso orario di sospensione per ciascun giorno lavorativo. Il router resterà in modalità di sospensione durante il fine settimana. |
| Manuale: | Permette di configurare manualmente gli orari di sospensione per ciascun giorno. Il router può anche essere impostato per rimanere in modalità di sospensione per più giorni. |

Nederlands

## Inhoud van de verpakking

WBR-6020

Voedingsadapter (5V, 2.0A)

RJ-45 LAN Ethernet-kabel

2x antenne

CD-ROM met handleiding en hulpprogramma

Snelle installatiegids

Als een van de bovenstaande items ontbreekt, neem dan contact op met uw handelaar of distributeur.

Zorg dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord die u van uw ISP hebt ontvangen bij de hand hebt voordat u met de installatie begint.

## Installatie

- Bevestig de bijgeleverde antennes.

- Sluit uw breedband internetverbinding aan op de WAN-poort van uw WBR-6020.

- Sluit de LAN-kabel van de computer aan.

- Sluit de voedingsadapter aan.

- Wacht tot het statuslampje stabiel oplicht.
Dit betekent dat de router gereed is voor gebruik.

- De installatie is nu voltooid. U kunt nu starten met het configureren van de router.

## Setup

- Start uw webbrowser (Internet Explorer aanbevolen). 
Voer het volgende adres in het vak Address (Adres) in:

http://192.168.0.1

- Gebruik het volgende wachtwoord wanneer u dat wordt gevraagd.

Wachtwoord: password

- Wanneer u voor de eerste keer een verbinding maakt met de WBR-6020, moet u de Setup Wizard uitvoeren om de internetverbinding te configureren.

Selecteer Wizard en klik op Enter.

- Deze wizard zal u in 6 eenvoudige stappen begeleiden bij de instellingen.

Opmerking: voor een effectieve draadloze beveiliging, raadt LevelOne de WPA2-coderingsmethoden aan.

- Tot slot kunt u ervoor kiezen de energiebesparingsfunctie in te stellen door op te geven na welke inactieve tijd de WBR-6020-router naar de slaapstand moet gaan.

Er zijn drie methoden om de planning voor de slaapstand in te stellen.

| Dagelijks: | Stelt dezelfde slaapstandtijden in voor elke dag van de week. |
| --- | --- |
| Maandag - Vrijdag: | Stelt dezelfde slaaptijden in voor elke werkdag. De router blijft tijdens het weekend in de slaapstand. |
| Handmatig: | Hiermee kunt u de slaaptijden handmatig instellen voor elke dag. U kunt de router ook gedurende meerdere dagen in de slaapstand instellen. |

Svenska

## Förpackningens innehåll

WBR-6020

Strömadapter (5V, 2.0A)

RJ-45 LAN Ethernetkabel

2x Antenn

CD-skiva med bruksanvisning och verktyg

Snabbinstallationsguide

Om någon av ovanstående poster saknas kontakta din återförsäljare eller distributör.

Innan du börjar se till att ha din ISPs detaljer om användarnamn och lösenord redo.

## Installation

- Montera de medföljande antennerna.

- Anslut din bredbandsanslutning för internet till WBR-6020s WAN port.

- Anslut datorns LAN-kabel.

- Koppla in strömadaptern.

- Vänta tills statuslampan blinkar stadigt.
Detta betyder att routern är klar att använda.

- Installationen är nu klar. Du kan nu börja ställa in enheten.

## Inställning

- Starta din webbläsare (Internet Explorer rekommenderas). 
Ange följande i Address (adressfältet):

http://192.168.0.1

- Vid uppmaning använd följande lösenord.

Lösenord: password

- Första gången som du ansluter till WBR-6020 bör du köra Inställningsguiden för att konfigurera internetanslutningen.

Välj Wizard (guide) och klicka på Enter.

- Guiden kommer att leda dig genom inställningen i 6 enkla steg.

Notera: För effektiv trådlös säkerhet rekommenderar LevelOne WPA2 krypteringsmetoder.

- Slutligen kan du välja att ställa in energisparfunktionen genom att ange de tider som du vill att WBR-6020 ska gå in i Viloläge.

Det finns tre metoder för att ställa in Viloschemat.

| Dagligen: | Ställer in samma Vilotid för alla dagar i veckan. |
| --- | --- |
| Måndag ~ Fredag: | Ställer in samma Vilotider för varje arbetsdag. Routern kommer att förbli i Viloläge under helgen. |
| Manuellt: | Låter dig manuellt ställa in Vilotiden för varje dag. Du kan också låta routern Vila över flera dagar. |

Slovenščina

## Vsebina paketa

WBR-6020

Električni napajalnik (5 V enosmerni tok, 2.0A)

RJ-45 LAN mrežni kabel

2 x antena

CD-disk z navodili in orodji

Vodič za hitro uporabo

Če kateri od zgornjih elementov manjka, se prosimo posvetujte s trgovcem ali distributerjem.

Pred začetkom si priskrbite ISP-jevo (vaš ponudnik interneta) uporabniško ime in geslo.

## Namestitev:

- Pritrdite priložene antene.

- Povežite širokopasovno internetno povezavo v WAN vrata WBR-6020.

- Povežite LAN računalniški kabel

- Priklopite napajalni adapter

- Počakajte, da lučka stanja začne enakomerno utripati.
To pomeni, da je usmerjevalnik pripravljen za uporabo.

- Namestitev je tako dokončana. Sedaj lahko začnete z nastavljanjem naprave.

## Nastavitev

- Zaženite internetni brskalnik (priporočamo Internet Explorer). 
V Address (naslovno) polje vnesite naslednje:

http://192.168.0.1

- Ko boste pozvani, uporabite naslednje geslo.

Geslo: password

- Prvič, ko se povežete v WBR-6020 morate zagnati Čarovnika za namestitev za konfiguracijo internetne povezave.

Izberite Wizard (Čarovnik) in kliknite Enter.

- Ta čarovnik vas bo vodil preko postopka namestitve v 6 enostavnih korakih.

Opomba: Za učinkovito varovanje LevelOne priporoča način kodiranja WPA2.

- Končno, lahko nastavite funkcijo varčevanja z energijo, le vnesite čas, ko želite, da se usmerjevalnik WBR-6020 preklopi v način spanja.

Za nastavitev časa vklopa v način spanja imate na voljo tri načine.

| Vsak dan: | Nastavi isti čas vklopa načina spanja za vsak dan. |
| --- | --- |
| Ponedeljek ~ Petek: | Nastavi isti čas vklopa načina spanja za vsak delovni dan. Usmerjevalnik bo preko konca tedna ostal v načinu spanja. |
| Ročno: | Omogoča vam ročno nastavitev načina spanja za vsak dan. Načina spanja usmerjevalnika lahko nastavite za več dni. |

Ελληνικά

## Περιεχόμενα συσκευασίας

WBR-6020

Τροφοδοτικό (5V, 2.0A)

RJ-45 LAN Καλώδιο Ethernet

2x Κεραίες

CD-ROM με εγχειρίδιο και Βοηθητικό πρόγραμμα

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Εάν κάποιο από τα παραπάνω αντικείμενα λείπει, επικοινωνήστε με τον έμπορο ή τον διανομέα.

Πριν ξεκινήσετε, να έχετε έτοιμα τα στοιχεία του ονόματος χρήστη του ISP σας και του κωδικού πρόσβασης.

## Εγκατάσταση

- Συνδέστε τις κεραίες που συμπεριλαμβάνονται.

- Συνδέστε το καλώδιο του Modem στη θύρα WAN του WBR-6020.

- Συνδέστε το καλώδιο LAN του υπολογιστή.

- Συνδέστε τον Προσαρμογέα τροφοδοτικού

- Περιμένετε μέχρι να αναβοσβήνει σταθερά το φωτάκι της Κατάστασης.
Αυτό σημαίνει ότι ο δρομολογητής είναι έτοιμος προς χρήση.

- Η εγκατάσταση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Μπορείτε πλέον να ξεκινήσετε τη ρύθμιση της συσκευής σας.

## Ρύθμιση

- Ξεκινήστε τον WEB-browser (Συνιστάται ο Internet Explorer) 
Στο πλαίσιο Address (Διεύθυνση), καταχωρήστε τα εξής:

http://192.168.0.1

- Όταν σας ζητηθεί, χρησιμοποιείτε τον παρακάτω κωδικό πρόσβασης.

Κωδικός πρόσβασης : password

- Την πρώτη φορά που συνδέεστε με το WBR-6020, θα πρέπει να εκτελέσετε τον Οδηγό εγκατάστασης για να διαμορφώσετε τη Σύνδεση Ίντερνετ.

Επιλέξτε Wizard(Οδηγός) και πατήστε Enter.

- Αυτός ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει σε ολόκληρη τη διαδικασία εγκατάστασης με 6 εύκολα βήματα.

Σημείωση: Για αποτελεσματική ασύρματη ασφάλεια, η LevelOne συνιστά τις μεθόδους κρυπτογράφησης του WPA2.

- Τελικά, μπορείτε να επιλέξετε να εγκαταστήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειάς σας εισάγοντας τις φορές που θα θέλατε να μπει ο δρομολογητής WBR-6020 στη λειτουργία Αδράνειας.

Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα Αδράνειας.

| Κάθε μέρα: | Ορίστε τους ίδιους χρόνους Αναμονής για κάθε μέρα της εβδομάδας. |
| --- | --- |
| Δευτέρα ~ Παρασκευή: | Ορίστε τους ίδιους χρόνους Αναμονής για κάθε εργάσιμη ημέρα. Ο δρομολογητής θα παραμείνει σε λειτουργία Αναμονής το Σαβατοκύριακο. |
| Χειροκίνητα: | Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε χειροκίνητα τους χρόνους Αναμονής για κάθε ημέρα. Μπορείτε επίσης να κάνετε το δρομολογητή να είναι σε Αναμονή για πολλές ημέρες. |

Русский

## Комплект поставки

WBR-6020

Блок питания (5 В, 2.0A)

Кабель ЛВС Ethernet RJ-45

Антенна, 2 шт.

Компакт-диск с руководством пользователя и служебным программным обеспечением

Краткое руководство по установке

Если какие либо из указанных предметов отсутствуют, обратитесь к продавцу устройства или дистрибьютору.

Перед началом работы приготовьте полученные у поставщика услуг Интернета данные по параметрам подключения (имя пользователя, пароль).

## Установка

- Подсоедините входящие в комплект антенны.

- Подсоедините кабель широкополосного доступа в Интернет к порту «WAN» на маршрутизаторе WBR-6020.

- Подсоедините кабель ЛВС от компьютера.

- Подключите сетевой блок питания.

- Подождите, пока индикатор «Status» (Состояние) не начнет постоянно светиться.
Это означает, что маршрутизатор готов к использованию.

- После этого процедура установки завершена. Теперь можно начать настройку устройства.

## Установка

- Запустите веб-браузер (рекомендуется Internet Explorer). 
В поле «Address» (Адрес) введите следующее значение:

http://192.168.0.1

- В ответ на запрос, введите указанный ниже пароль.

Пароль: password

- При первом подключении WBR-6020 следует запустить «Setup Wizard» (Мастер настройки) для настройки подключения к Интернету.

Выберите пункт «Wizard» (Мастер) и нажмите кнопку «Enter» (Вход).

- Мастер поможет выполнить настройку за 6 простых шагов.

Примечание. Для обеспечения эффективной защиты беспроводной сети, компания LevelOne рекомендует использовать протокол шифрования WPA2.

- Наконец, вы можете настроить функцию энергосбережения, введя расписание, по которому маршрутизатор WBR-6020 должен переходить в режим ожидания.

Доступно три способа настройки расписания перехода в режим ожидания.

| Каждый день: | Установка одинакового времени перехода в режим ожидания каждый день недели. |
| --- | --- |
| Понедельник – пятница: | Установка одинакового времени перехода в режим ожидания для каждого рабочего дня. Маршрутизатор будет оставаться в режиме ожидания в выходные дни. |
| Вручную: | Ручная настройка времени перехода в спящий режим для каждого дня. Также можно настроить переключение маршрутизатора в режим ожидания на несколько дней. |

# Text boxes

ADSL- или кабельный модем

### Интернет

ADSL/kabelsli modem

### Internet

ADSL- / kabelmodem

Internet

### Ίντερνετ

ADSL / Καλώδιο
μόντεμ

Internet

Modem ADSL / Cavo

ADSL / kabel
modem

### Internet

ADSL/kabelmodem

### Internet

Módem 
ADSL / Cable

Internet

Modem ADSL / Câble

Internet

Internet

(A)DSL-/Kabelmodem

ADSL / Cable
Modem

Internet